ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа МУП «Комэнерго» Хасынского района по развитию системы теплоснабжения разработана на основании Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

Инвестиционная программа в соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ, разрабатывается в целях реализации программы комплексного развития, как программа финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного комплекса, повышения качества производимой для потребителей продукции.

Инвестиционная программа разработана организацией коммунального комплекса МУП «Комэнерго» Хасынского района, осуществляющей эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения тепло-, водоотведения.

Инвестиционная программа разработана на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ,  и условий технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденной главой муниципального образования Хасынского района.

Содержание и структура инвестиционной программы определена техническим заданием на ее разработку. Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и графической частей.

В инвестиционную программу включены разделы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и индикаторов, определенных органом местного самоуправления в качестве целевых при подготовке технического задания;

- план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры;

- объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

- план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

Цели и задачи инвестиционной программы

Целью инвестиционной программы комплексного развития систем теплоснабжения МУП «Комэнерго» Хасынского района является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения.

Основными задачами инвестиционной программы комплексного развития систем теплоснабжения являются:

-инженерно-техническая оптимизация функционирования систем теплоснабжения поселков Хасын, Палатка, Атка, Талая Хасынского района, Магаданской области;

-комплексная модернизация и реконструкция существующих котельных поселков;

-повышение надежности и качества теплоснабжения поселков Хасын, Палатка, Атка, Талая Хасынского района, Магаданской области;

-формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем теплоснабжения;

-обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок.

Основные целевые индикаторы, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы:		1.	Модернизация электро - оборудования системы теплоснабжения.

2.	Модернизация электро - оборудования ОСК.

3.	Уменьшение расхода ТЭР при подготовке горячей воды.

4.	Учет отпущенной продукции

Значения и уровень целевых индикаторов рассмотрен в последующих разделах инвестиционной программы.

Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Характеристика предприятия как источника теплоснабжения

Общие сведения о юридическом лице.

Наименование организации:		Муниципальное Унитарное предприятие «Комэнерго»

Муниципальный район:		Хасынский Муниципальный район

Муниципальное образование: 	Поселок Палатка

Территориально обособленные подразделения (филиалы) предприятия:	Поселок Хасын

Поселок Атка

Поселок Талая

Юридический адрес:		686134 Хасынский р-н, п.Палатка, ул.Ленна, д.№ 5

Основным видом производственной деятельности предприятия является:

производство, передача и распределение 		тепловой энергии;

электрической энергии

подготовка подача и распределение горячей и холодной воды,

отведение и очистка сточных вод.

ИНН			4 907 000 955 			ОКАТО		44 219 551 000

ОГРН			1 024 901 150 020 		ОКВЭД		70.32.1

ОКПО			33 957 078			 ОКФС			14

ОКОГУ		49 007 				ОКОПФ		42

Предприятие МУП «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области включает в себя системы коммунальной инфраструктуры четырех поселков Магаданской области.

Котельные расположенные в пос. Палатка, Хасын, Талая работают на жидком топливе и котельная пос.Атка работающая на угле.

Дизельные электростанции, предназначенные для выработки электроэнерии для нужд потребителей, расположены в пос. Атка, Талая.

Водозаборы расположены в пос. Хасын, Палатка, Атка, Талая.

Системы водоочистки расположены в пос. Палатка, Талая.

Расстояние от областного центра:	Пос. Хасын			  78  км

Пос. Палатка			  88   км

Пос. Атка     			195  км

Пос. Талая   			273  км

Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры относительно индикаторов, определенных органом местного самоуправления в качестве целевых при подготовке технического задания

пос. ХАСЫН.

Основной целью работы является обеспечение потребности населения п. Хасын и объектов социальной сферы теплом, горячей водой, холодной водой и предоставление услуги водоотведения. Средняя продолжительность отопительного периода – 280 дней, средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 38°С, средняя температура воздуха отопительного периода – минус 11,4°С, средняя скорость ветра отопительного периода – 3 м/сек.

По состоянию на 01 января 2016 года на балансе предприятия по пос. Хасын имеется:

8,305 км коммуникационных сетей, в том числе: в 1-трубн	1. Сети отопления     - 4,963 км.

2. Водопровод ХВС – 2,481 км.

3. Водопровод ГВС  – 0,973 км.

17 колодцев отопления; 14 колодцев ГВС; 17 колодцев ХВС

Котельная №5 - мазутная– 4,2 Гкал/ч 			      1.	КВ-2,5-95,водяной,2017 год, 2,5Гкал/ч

- КВС -0,7, водяной, 2009 год, 0,7Гкал/ч

- КВС -1,2, водяной, 2004 год, 1,2Гкал/ч

- КВ-2,5-95,водяной,2016 год, 2,5Гкал/ч

- КВС -1,2, водяной, 2009 год, 1,2Гкал/ч

5 штук емкостей наземных для хранения мазута, объемом 50м3, и 1 расх емкость V16м3

1 водозабор:							      1.	Скважина №1,

2.	Скважина №2,

3.	Накопительная емкость, (50 м3)

Скважины, глубиной по 120м оборудованы электропогружными насосами ЭЦВ-8-25-100 и ЭЦВ 6-16-75 установленными на глубине 64,0м. и 68,0 м. Обе скважины бесфильтровые, обсажены глухими трубами d=219 мм до глубины 19,0м.

Ресурсоснабжаемые и обслуживаемые объекты:	Жилые дома муниципального фонда – 8 МДК (474 чел)

Жилые дома частного сектора – 10

Социально значимые объекты – 5

Промышленные объекты – 1

Прочие объекты – 8

Присоединенная нагрузка:	 		Отопительная	 – 1,546 Гкал/ч;

ГВС			 – 0,178 Гкал/ч (2,757 м куб/час);

ХВС			 – 		   (4,291 м куб/час);

пос. ПАЛАТКА.

Основной целью работы является обеспечение потребности населения п. Палатка и объектов социальной сферы теплом, горячей водой, холодной водой и предоставление услуги водоотведения. Средняя продолжительность отопительного периода – 280 дней, средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 38°С, средняя температура воздуха отопительного периода – минус 11,4°С, средняя скорость ветра отопительного периода – 3 м/сек.

По состоянию на 01 января 2016 года на балансе предприятия по пос. Палатка имеется:

46,874 км коммуникационных сетей, в том числе:	в 1-трубн	1. Сети отопления   - 17,141км.

2.Водопровод ХВС– 11,527 км.

3. Водопровод ГВС  – 7,266 км.

4. Канализация       – 11,000 км.

135 колодцев отопления; 130 колодцев ГВС;135 колодцев ХВС; 95 колодцев канализации

Котельная №1 - мазутная– 33,40 Гкал/ч     1.	ДКВР 10/13, паровой, 2012 год, 5,6 Гкал/ч

2.	ДКВР 10/13, паровой, 2013 год, 5,6 Гкал/ч

3.	КВ-ГМ-7,56-150, водяной, 2010 год, 6,5 Гкал/ч

4.	КВ-ГМ-7,56-150, водяной, 2012 год, 6,5 Гкал/ч

5.	КЕ 6,5/14, водяной, 2014 год, 3,6 Гкал/ч

6.	КЕ 10/14, водяной, 1982 год, 5,6 Гкал/ч

КПД/расход топлива кг/час : КВ-ГМ-7,56-150        87/800

ДКВР-10/13              89,5/720

Котельная № 2 (Электро) – 13,76 Гкал/ч     1.	КЭВ 4 000/6-1ц; эл.водогр; 2005 год; 3,44Гкал/ч

2.	КЭВ 4 000/6-1ц; эл.водогр; 2005 год; 3,44Гкал/ч

3.	КЭВ 4 000/6-1ц; эл.водогр; 2005 год; 3,44Гкал/ч

4.	КЭВ 4 000/6-1ц; эл.водогр; 2005 год; 3,44Гкал/ч

10 штук емкостей для хранения мазута, из них V200м3-1шт; V100м3-2шт; V50м3-5шт, из них

2-наземные (приемные), 2-наземные (расходные) расположены в помещении, 1-подземная;

V17м3-1шт (приемная); V14м3-1шт (приемная);

2 водозабора:		«Центральный»	Скважина №8 (разводящую сеть и в резервуары чистой воды)

«Дальний» 		Скважина №12, 12а (подается по напорному водоводу в два резервуара с чистой водой V=1000м³ каждый, затем самотеком в разводящую сеть поселка)

Скважины оборудованы электропогружными насосами ЭЦВ10-63-110 (по 1 агрегату на каждую скважину), работают в автоматическом режиме, установленными на глубине 100,0м. и 60,0 м. Скважины оборудованы фильтровыми колоннамиØ325мм

Предприятие осуществляет прием жидких бытовых отходов от потребителей, путем использования системы канализации и посредством откачки сточных воды из выгребных ям с последующим вывозом автотранспортом предприятия и обезвреживанием на станции биологической очистки. На ОСК п. Палатка так же производится обезвреживание жидких бытовых отходов от жилых домов, учреждений и предприятий п. Хасын.

Ресурсоснабжаемые и обслуживаемые объекты:	Жилые дома муниципального фонда – 50 МДК (4177 ч)

Жилые дома частного сектора – 40

Социально значимые объекты – 17

Промышленные объекты – 5

Прочие объекты – 74

Присоединенная нагрузка:	 		Отопительная	 – 11,000 Гкал/ч;

ГВС			 – 1,400 Гкал/ч (22,350 м куб/час);

ХВС			 – 		   (37,260 м куб/час);

пос. АТКА.

Основной целью работы является обеспечение потребности населения п. Атка и объектов социальной сферы теплом, горячей водой, холодной водой и предоставление услуги Электроснабжения. Средняя продолжительность отопительного периода – 286 дней, средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 50°С, средняя температура воздуха отопительного периода – минус 19,3°С, средняя скорость ветра отопительного периода – 6? м/сек.

По состоянию на 01 января 2016 года на балансе предприятия по пос. Атка имеется:

13,94 км коммуникационных сетей, в том числе:	в 1-трубн	1. Сети отопления   - 4,194 км.

2.Водопровод ХВС – 2,397 км.

3. Водопровод ГВС –0,000 км.

4. Электрические сети –7,5 км.

6 колодцев отопления; 6 колодцев ХВС; 110 Опор линий электропередач; 7 Трансформаторных подстанций

Котельная №4 - угольная– 4,00 Гкал/ч         1.	КВм -1,25, водяной, 2014 год, 1,08 Гкал/ч

2.	КВм -1,2КБ водяной, 2008 год, 1,00 Гкал/ч

3.	КВм -1,2КБ, водяной, 2008 год, 1,00 Гкал/ч

4.	КВм -1,20, водяной, 2009 год, 1,00 Гкал/ч ?

Дизельная Электростанция – 1 735Квт     1.	ДГ -72 М;		 1991 год;	 800 кВт

2.	ДГР-1А 300/75;	 2006 год;	 300 кВт

3.	ДГ -315;		 2011 год;	 315 кВт

4.	ДГ -320;		 1989 год;	 320 кВт

Резервуарный парк состоит из :			 РГС-54-1шт, РГС-25-1шт.(наземные)

РГС -50-1шт (наземные)

2 емкости объемом 1,5м3 и 2м3 установлены в помещении ДЭС

1 водозабор:		 Скважина №1 (в разводящую сеть)

Скважина №2 (в разводящую сеть)

Скважины №1, №2 находятся в одном здании с насосной №1. Работают круглосуточно в автоматическом режиме. Вода из скважин подается в распределительную сеть. Скважины оборудованы электропогружными насосами ЭЦВ-8-16-140, установленными на глубине 15,0м. и 16,0 м. В скважинах установлены фильтровые колонны d=273 мм.

Ресурсоснабжаемые и обслуживаемые объекты:	Жилые дома муниципального фонда – 4 МКД (216 чел)

Жилые дома частного сектора – 1

Социально значимые объекты – 5

Промышленные объекты – 1

Прочие объекты – 6

Присоединенная нагрузка:	 		Отопительная	 – 0,880 Гкал/ч;

ГВС			 – 0,089 Гкал/ч (1,631 м куб/час);

ХВС			 – (2,006 м куб/час);

ЭЭ			– 305 кВт/ч;

пос. ТАЛАЯ.

Основной целью работы является обеспечение потребности населения п. Талая и объектов социальной сферы электроэнергией, теплом, горячей водой, холодной водой и предоставление услуги водоотведения. Средняя продолжительность отопительного периода – 283 дней, средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 46°С, средняя температура воздуха отопительного периода – минус 18,2°С, средняя скорость ветра отопительного периода – 3  м/сек.

По состоянию на 01 января 2016 года на балансе предприятия по пос. Талая имеется:

21,523  км коммуникационных сетей, в том числе:	в 1-трубн	1. Сети отопления   - 2,599 км.

2.Водопровод ХВС –2,191 км.

3. Водопровод ГВС –1,794 км.

4. Электро сети –13,4 км.

5. Канализация –2,3 км.

19 колодцев отопления; 19 колодцев ГВС; 19 колодцев ХВС; 120 Опор линий электропередач;      6  Трансформаторных подстанций

Котельная №3 - мазутная– 8,00 Гкал/ч         1.	ДКВр –2,5-13, паровой, 2014 год, 1,00 Гкал/ч

2.	ДКВ –2-8, паровой, 1955 год, 1,00 Гкал/ч

3.	КВ-ГМ-2,85/15, водяной, 2012 год, 2,40 Гкал/ч

4.	ДКВР 6,5-13, водяной, 1976 год, 3,60 Гкал/ч

Резервуарный парк котельной состоит из:	 РГС-50-Зшт, наземного расположения,

РВС-200-2шт наземного расположения

Дизельная Электростанция – 3 200Квт

1.№1	дизель Г -72 М; год  изг 1989 год; мощность дизеля  882,3кВт  зав. №1559

Генератор СГД 2М17-44-16УХЛ4, зав.№ 7129, г.изг1988, мощн-1000/800, напряжение 6300в

2. .№2	дизель Г -72 М; год  изг 1987 год; мощность дизеля  882,3кВт  зав. №1329

Генератор СГД 2М17-44-16УХЛ4, зав.№ 6008, г.изг1983, мощн-1000/800, напряжение 6300в

3. .№3	дизель Г -72; год  изг 1984 год; мощность дизеля  882,3кВт  зав. №887

Генератор СГД 2-17-44-16, зав.№ 5673, г.изг1982, мощн-1000/800, напряжение 6300в

4. .№4	дизель Г -72; год  изг 1991 год; мощность дизеля  882,3кВт  зав. №1976

Генератор СГД 2-17-44-16, зав.№ 5416, г.изг1981, мощн-1000/800, напряжение 6300в

Примечание: 1000/800 – 1000max мощность, 800-номинальная

Моторесурс до капремонта 60000 часов

Резервуарный парк ДЭС состоит из (рабочие):     РГС-50-1шт, подземного расположения,

РВС-100-1шт наземного расположения

1 водозабор:		 Скважина №2 (в разводящую сеть)

Скважина №45/24 (в разводящую сеть)

Расположены на правоборежной надпойменной террасе р. Талая, пробурены в 1973г, 1977г.. Скважина №2 расположена в 200 м восточнее насосной, обсажена трубами d=325мм. На всю глубину оборудована фильтровой колонной d=273 мм. Скважина №45/24 расположена в пристройке к насосной, оборудована фильтровой колонной d=219 мм.  Скважины оборудованы  насосами ЭЦВ8-16-140, работающие в автоматическом режиме, попеременно. Вода из скважины подается в шахтный колодец, глубиной 5,2 м, а из него центробежным насосом марки 4К6-90, расположенным на поверхности в разводящую сеть.

Ресурсоснабжаемые и обслуживаемые объекты:	Жилые дома муниципального фонда – 6 МДК (443 чел)

Социально значимые объекты – 10

Промышленные объекты – 1

Прочие объекты – 7

Присоединенная нагрузка:	 		Отопительная	 – 1,755 Гкал/ч;

ГВС			 – 0,229 Гкал/ч (3,188 м куб/час);

ХВС			 – 		   (8,697 м куб/час);

ЭЭ			– 433,790 кВт/ч;

Целевые индикаторы, определённые в техническом задании на разработку инвестиционной программы: 		1.	Модернизация электро - оборудования системы теплоснабжения. (Замена двигателей силового оборудования на меньшую мощность на котельной пос. Хасын.)

- Модернизация электро - оборудования ОСК. (Замена двигателей силового оборудования на меньшую мощность на ОСК пос. Палатка.)

- Уменьшение расхода ТЭР при подготовке горячей воды. (Установка Баков-Аккумуляторов ГВС объемом V = 200 куб м на котельных пос. Атка, пос. Талая)

- Учет отпущенной продукции.(Установка ПУ на отпуск продукции  на угольной котельной пос. Атка.)

План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры

Исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем и объектов, определенных в программе комплексного развития на этапе проведения анализа в рамках разработки инвестиционной программы определен план работ отдельно по поселка, в соответствии с заявленными индикаторами.  ПРИЛОЖЕНИЕ

Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы определен, как сумма финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы отдельно по каждому поселку, по позициям индикаторов, с дальнейшим сводом в общую таблицу.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе:

- укрупненных показателей стоимости оборудования и материалов;

- действующей сметной нормативной базы на производство данных ремонтных работ.

В финансовые потребности организации включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

При определении финансовых потребностей учтено прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия. ПРИЛОЖЕНИЕ – сметы на каждый вид работ.

План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации коммунального комплекса;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направлены организацией коммунального комплекса в орган регулирования .

Табличная часть инвестиционной программы организации коммунального комплекса ПРЕДСТАВЛЕНА ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПО ФОРМАМ ИП 1,2,3,4,6.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

МУП «Комэнерго»

Пос. Атка

Пос. Палатка

Пос. Хасын

Пос. Талая

Маз/ЭК Котель-ная

Водо-отведен.Канализ

Водо-отведен.Канализ Асеениз

Уголн. Котель-ная

Маз. Котель-ная

Водо-отведен. (Ассениз)

Маз. Котель-ная

Сети Тепло-снабж.

Сети Тепло-снабж.

Сети Тепло-снабж.

Сети Тепло-снабж.

Водо-забор

Водо-забор

Водо-забор

Водо-забор

ДЭС

ДЭС

Сети Водо-снабж.

Сети Водо-снабж.

Сети Водо-снабж.

Сети Водо-снабж.

Сети Электрснабж.

Сети Электрснабж.